## Slide 1
Выполнил: студент группы С14-105: Голов П.А.
Научный руководитель: профессор каф. № 5 Щукин Н.В.
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЯДЕРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИФИ»
Институт ядерной физики и технологий
Кафедра теоретической и экспериментальной физики ядерных реакторов
Презентация к преддипломной практике
На тему:
«Разработка модели АСКРО для полномасштабных тренажеров»
Москва 2019

## Slide 2: Цели производственной практики
Ознакомление с автоматизированными системами контроля радиационной обстановки (АСКРО)
Разработка модели активации теплоносителя первого контура реакторной установки
Разработка модуля генерации расчетной сетки и аппроксимации свойств местности на расчетные узлы

## Slide 3: Задачи производственной практики
Изучение литературы, ознакомление с программными средствами
Разработка модели образования радионуклидов в топливе ядерного реактора с переходом в теплоноситель первого контура
Разработка модуля анализа свойств местности, прилегающей к АЭС, по данным топологических карт
Разработка расчетной сетки прилегающей к АЭС местности
Аппроксимация свойств местности на узлы расчетной сетки

## Slide 4: Автоматизированные системы контроля радиационной обстановки
Начали свое существование с 1960-х годов
Целью АСКРО является обеспечение руководства АЭС информацией, способствующей минимизации последствий радиационных аварий
Функционирование системы осуществляется в режиме реального времени

## Slide 5: Задачи АСКРО
Оперативное обнаружение повышенного или аварийного выброса радиоактивных веществ
Прогнозирование распространения радиоактивных выбросов
Измерение значений мощности дозы фотонного излучения на прилегающей̆ к АЭС местности
Оценка дозовых нагрузок на персонал и население
Выдача рекомендаций по принятию решений о защите населения.

## Slide 6: Структура АСКРО

## Slide 7: Пути распространения радионуклидов на АЭС

## Slide 8: Наиболее важные источники активности
Нуклид | 
 | 5,2 сут.
 | 9,14 ч.
 | 3,8 мин.
 | 14,1 мин
Нуклид | 
 | 5,2 сут.
 | 9,14 ч.
 | 3,8 мин.
 | 14,1 мин
Нуклид | 
 | 10,7 лет
 | 1,3 ч.
 | 2,8 ч.
Нуклид | 
 | 10,7 лет
 | 1,3 ч.
 | 2,8 ч.
Инертные радиоактивные газы (ИРГ)

## Slide 9: Наиболее важные источники активности
Нуклид | 
 | 8 сут.
 | 2,3 ч.
 | 20,8 ч.
 | 52,5 мин.
 | 6,5 ч.
Нуклид | 
 | 8 сут.
 | 2,3 ч.
 | 20,8 ч.
 | 52,5 мин.
 | 6,5 ч.
Изотопы йода

## Slide 10: Наиболее важные источники активности
Нуклид | 
 | 17,8 мин.
 | 2,1 лет
 | 30 лет
 | 33,4 мин.
 | 5,3 лет
Нуклид | 
 | 17,8 мин.
 | 2,1 лет
 | 30 лет
 | 33,4 мин.
 | 5,3 лет
Нуклиды, входящие в состав аэрозолей

## Slide 11: Наиболее важные источники активности
Нуклид | 
 | 7,13 сек.
 | 1,8 ч.
 | 5730 лет
 | 12,3 лет
Нуклид | 
 | 7,13 сек.
 | 1,8 ч.
 | 5730 лет
 | 12,3 лет
Активационные газы

## Slide 12: Модель активации теплоносителя первого контура

## Slide 13: Выход продуктов реакции деления из-под оболочки ТВЭЛов
Изменение концентрации i-ого радионуклида, образующегося в результате
деления ядер топлива под оболочкой ТВЭЛа
Изменение концентрации i-ого радионуклида в теплоносителе первого контура
реакторной установки

## Slide 14: Выход продуктов реакции деления из-под оболочки ТВЭЛов
Баланс между концентрацией i-ого радионуклида в теплоносителе первого контура и его выходом из-под оболочки ТВЭЛов
Скорость выхода i-ого радионуклида из-под оболочки ТВЭЛов

## Slide 15: Выход продуктов реакции деления из-под оболочки ТВЭЛов
Конечная формула изменения концентрации i-ого радионуклида в теплоносителе
первого контура в результате его миграции из-под оболочки ТВЭЛов